PROGRAM                        FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

(PFU)

Nazwa zamówienia:

„Budowa abonenckiej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV”

Lokalizacja obiektu: działka nr 310/10 obręb Lipusz

Nazwa Zamawiającego:

Gmina Lipusz

83-424 Lipusz

tel. 586874515

e-mail: ug@lipusz.pl

Spis zawartości PFU:

1. Część opisowa

- Opis Wymagań

- Część informacyjna

- Ogólne wymagania dotyczące robót

Autor opracowania:

Marek Pieprznik

Lipusz styczeń 2021 r.

Kody CPV:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

45000000-7 Roboty budowlane,

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznej,

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne,

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania,

45314310-7 Układanie kabli,

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego,

45315500-3 Instalacje średniego napięcia,

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych,

45317000-2 Inne instalacje elektryczne,

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych,

| SPIS TREŚCI |  |
| --- | --- |
| 1. Część opisowa…………………………………………………………………………… | 4 |
| 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia ………………………………………………… | 4 |
| 2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia ……………… | 4 |
| 2.1. Wymagania szczegółowe ……………………………………………………………... | 6 |
| 2.2. Stacja transformatorowa……………………………………………………………….. | 6 |
| 2.3. Koncepcja urbanistyczna budowy stacji słupowej…………………………………….. |  |

- Cześć informacyjna PFU ………………………………………………………………...     9

- Ogólne wymagania dotyczące robót …………………………………………………….     9

- Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy robót……………………………………..     9

| 4.2. Ogólne zasady wykonania robót ……………………………………………………… | 9 |
| --- | --- |
| 4.3. Przekazanie placu budowy ……………………………………………………………. | 9 |
| 4.4. Zabezpieczenie placu budowy ………………………………………………………... | 9 |
| 4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót …………………………………… | 10 |
| 4.6. Ochrona przeciwpożarowa ……………………………………………………………. | 10 |
| 4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia ……………………………………………………. | 10 |
| 4.8. Ochrona własności publicznej ………………………………………………………… | 10 |
| 4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy ………………………………………………………. | 10 |
| 4.10. Ochrona i utrzymanie robót …………………………………………………………. | 11 |
| 4.11. Stosowanie się do przepisów prawa ………………………………………………… | 11 |
| 4.12. Materiały …………………………………………………………………………….. | 11 |
| 4.13. Kontrola jakości robót ……………………………………………………………….. | 11 |
| 4.14. Dokumenty budowy …………………………………………………………………. | 11 |
| 4.15. Odbiór robót …………………………………………………………………………. | 12 |

1. Część opisowa

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Zakres prac należy dostosować do wymagań Zamawiającego przedstawionych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej PFU). PFU, który opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji, z zastosowaniem obowiązujących przepisów wymienionych w części informacyjnej niniejszego opracowania.

W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia w formule "zaprojektuj i wybuduj".  wchodzi budowa abonenckiej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV dla zasilania obiektów Zespołu Szkół w Lipuszu oraz stadionu sportowego wraz z przyłączem kablowym SN-15 kV z istniejącego rozłącznika na słupie linii napowietrznej nr 080300 oraz wewnętrzną linią zasilającą (WLZ) kablową nN – 0,4 kV do głównej rozdzielnicy w budynku SUW/KOTŁOWNIA zlokalizowanego na działce 310/10. Całość zgodna z Warunkami Przyłączenia wydanymi przez operatora sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR S.A.

PFU opisuje tylko zasadniczy zakres Robót oraz Wymagania Zamawiającego.                   Wykonawca winien wziąć to pod uwagę przy wykonywaniu projektów, planowaniu i realizacji budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.

Wykonawca wykona przedmiot Umowy w pełni funkcjonalny i zgodnie z obowiązującymi przepisami, gotowy do eksploatacji i spełniający niniejsze wymagania Zamawiającego oraz przeprowadzi pełny proces odbiorowy z operatorem sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A.

Prace budowlane odbywać się będą w miejscowości Lipusz powiat Kościerski na terenie działek 310/10, (309/1,309/2), lub 310/8. Obiekty na terenie, których prowadzone będą prace są w ciągłej eksploatacji, dlatego też Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość ich zasilania w energii w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Za wszelkie ewentualne szkody na rzecz osób trzecich oraz inne opłaty konieczne do poniesienia celem realizacji przedmiotu Umowy pokrywa Wykonawca.

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1 Wymagania szczegółowe w zakresie przygotowania realizacji i    świadczeń dodatkowych

Należy zaprojektować, uzyskać stosowne pozwolenia, uzgodnienia, zgłoszenia i wybudować stację transformatorową wraz z kablowymi liniami zasilającymi SN i nN na podstawie warunków przyłączenia wydanymi przez Energa-Operator S.A.

2.1.1 W zakresie formalno-prawnym oraz dokumentacji technicznej Wykonawca wykonaː

2.1.1.1. Wstępną wersję projektu która powinna być przedstawiona Zamawiającemu w ciągu 3 tygodni od daty zawarcia Umowy. Wszelkie późniejsze odstępstwa od zaakceptowanej przez Zamawiającego wstępnej wersji projektu muszą być ponownie z nim uzgodnione.

2.1.1.2. Kompleksową dokumentację budowlano – wykonawczą z uzgodnieniami i     adekwatnymi pozwoleniami. Dokumentacja powinna być uzgodniona z Zamawiającym. Uzgodnienie z Zamawiającym nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jej poprawność techniczną i formalno-prawną. Powinna obejmować następujące elementy:

- 1.1. Budowa stacji transformatorowej

- 1.2. Montaż rozdzielnicy stacyjnej

- 1.3. Budowa uziomu stacji transformatorowej

- 1.4. Budowa linii kablowej SN

- 1.5. Budowa linii kablowej WLZ

- uzgodnienia, opinie, ekspertyzy, pomiary, badań, pozwoleń i protokoły koniecznych prawem i miejscem realizacji dla wykonania przedmiotu Umowy,

- uzgodnienia z Energa-Operator S.A. współpracy projektowanej stacji transformatorowej z istniejącym awaryjnym agregatem prądotwórczym,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- informację BIOZ,

- wykaz przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów, wyrobów i urządzeń podający ich parametry techniczne i producentów wraz z ich odniesieniem się do opisu zawartego w PFU. Parametry tych produktów nie mogą być gorsze niż wynikające z PFU.

- instrukcję eksploatacji stacji transformatorowej dla Zamawiającego,

- instrukcję współpracy ruchowej. Zgodnie z wymaganiem operatora Energa-Operator S.A.

2.1.2. W zakresie świadczeń dodatkowych Wykonawcaː

- przeprowadzi według wcześniej uzgodnionego planu z Zamawiającym szkolenie                   jego personelu w zakresie eksploatacji instalacji objętej przedmiotem Umowy,

- na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do informowania go o stanie i etapie, na jakim znajduje się realizacja przedmiotu Umowy oraz niezwłoczne stawianie się na zaaranżowane spotkania.

- uzgodnienia z operatorem włączenia transformatora do sieci energetycznej

2.2 Stacja transformatorowa, kabel nN, kabel SN

2.2.1. Stacja transformatorowa

Słupowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV z podejściem kablowym na pojedynczej żerdzi wirowanej.

Stacja transformatorowa z pomiarem pośrednim, z zabezpieczeniami po stronie

SN, bez pomostu obsługi należy zaprojektować i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi Energa Operator SA. stanowiącymi Załącznik nr 1 do PFU. Cały powinien zostać dobrany do parametru nie mniejszego niż 180 kW stałego obciążenia. Ostateczną wartość parametru obciążenia uzgodnić z Zamawiającym.

Wyposażyć rozdzielnicę nN w stacji transformatorowej w odpowiednio dobrany wyłącznik mocy z wyzwalaczem i układem go sterującym poprzez przycisk "wyłącznik główny prądu". Przycisk zainstalować na elewacji zewnętrznej tejże rozdzielnicy. Stację wyposażyć w transformator 15/0,4kV 250kVA spełniający Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1783 z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 548/2014 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do transformatorów elektroenergetycznych małej, średniej i dużej mocy.

2.2.2. Kable nN i SN

Przewidywany typ kabla dla linii SN to 3x (XRUHAKXS 1x70 mm²).

Przewidywany typ kabla dla linii nN (WLZ) to 4 x (YAKXS 1X240 mm²). Poprowadzi w jednym wykopie z kablem WLZ kabel sterowniczy 4x4 mm² pomiędzy rozdzielnicą nN stacji transformatorowej, a rozdzielnicą główną nN w budynku SUW/KOTŁOWNIA bez podłączenia.

Warunki układania kabla zgodnie z N-SEP-004.

2.2.3. Uziemienie stacji

Przewiduje się uziom taśmowo-prętowy typu TP1+5x15 z pięciu prętów stalowych

ocynkowanych fi16 lub prętów stalowych z powłoką z miedzi fi14 długości 15m i bednarki ocynkowanej FeZn 25x4.

2.3 Koncepcja urbanistyczna budowy stacji transformatorowej

Stacja transformatorowa będzie zlokalizowana na działce nr 310/10. Zamawiający preferuje posadowienie słupowej stacji transformatorowej na terenie istniejącej przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ścianie szczytowej budynku SUW/KOTŁOWNIA. W przypadku braku takowej możliwości Wykonawca zaproponuje nową lokalizację w odległości nie większej niż 30 mb od zaproponowanej przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do utwardzenia terenu o wymiarach 3,0 m na 3,0 m wokół stacji transformatorowej z zabezpieczeniem przed zarastaniem roślinnością oraz do montażu ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych cynkowanych i malowanych technologią proszkową z bramką wejściową zamykaną na zamek patentowy. Umieści na ogrodzeniu stacji tablicę informacyjną z jej nazwą i nr tel. operatora i właściciela oraz z informacją o zakazie wejścia przez osoby nieuprawnione.

3. Część informacyjna programu funkcjonalno- użytkowego.

Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem (administratorem) działki, na której będzie znajdować się stacja transformatorowa.

Przepisy dotyczące przedmiotu zamówienia:

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami).

  - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.1986 ze zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót elektrycznych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.(Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót elektrycznych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym .

  - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. „Prawo energetyczne” (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych z dnia 28 marca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 492).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570)

  - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 ze zm.).

  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz.799 ze zm.).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963)

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117)

  - Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945).

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 poz. 112)

  - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)

  - Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie materiałów niebezpiecznych (Dz. U. 2018 r. poz.169 z późniejszymi zmianami).

  - P-SEP-E-001:2002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

  - PN-E-05115 : 2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV

  - N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

  - PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu

  - PN-E-05160-01:1991Rozdzielnie prefabrykowane niskonapięciowe. Badania i wymagania.

  - PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV.

  - PN-EN 60076-3:2002 Transformatory - część 3; Poziomy izolacji, próby wytrzymałości elektrycznej i zewnętrzne odstępy izolacyjne w powietrzu.

  - PN-EN 61330:2001 Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie

  - PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa (norma wycofana).

  - NSEP-E-004Norma	SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

  - PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.

  - PN-HD 60364-6:2008P Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie

Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności Energa S.A

4. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.

4.1 Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty licząc od dnia podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót.

4.2 Ogólne zasady wykonania robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

4.3 Przekazanie placu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże Wykonawcy plac budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów i materiałów, do chwili podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego Robót. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt.

4.4 Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez Zamawiającego, tablice informacyjne, których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

4.6 Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem    wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy.

4.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczna lub certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

4.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i Zamawiającego oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych na terenie placu budowy Zamawiającego

4.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w Umowie.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, w ciągu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „Planem BIOZ”

4.10 Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego Robót.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadawalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiającego.

4.11 Stosowanie się do przepisów prawa.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego w swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

4.12 Materiały.

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu doboru materiałów proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robót w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwiązań i materiałów. Absolutnie wyklucza się zastosowanie materiałów i urządzeń wcześniej użytkowanych oraz z datą produkcji z przed 2020 roku.

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji.

4.13 Kontrola jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegóły swojego Programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób Wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.

Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej.

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej.

4.14 Dokumenty budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do protokolarnego odbioru Robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby dokonującej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. Zapisy będą wykonywane w sposób czytelny technika trwałą w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisać w szczególnościː

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania na budowę Dokumentacji Projektowej,

- datę przekazania uzgodnionego przez Zamawiającego programu zapewniania jakości i harmonogramu rzeczowo-finansowego,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta,

- daty wstrzymania robót z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je przeprowadził,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

- propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

- decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy. Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

- wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.

4.15 Odbiór robót.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące   dokumenty:

- kompletną dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu,

- Dziennik Budowy,

- atesty jakościowe wszystkich wbudowanych materiałów/ urządzeń,

- sprawozdania techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

- uzgodnienie z operatorem włączenia transformatora do sieci energetycznej